## Slide 1
الوحدة الأولى:
التصميم ثلاثي الابعاد

## Slide 2
مراجعة الحصة السابقة

## Slide 3
بيانات الوحدة
رقم الدرس
عنوان الدرس
صفحات الكتاب
الدرس الثاني
معالجة الأشكال ثلاثية الأبعاد
من الصفحة 36 الى 55

## Slide 4
مفردات الدرس

## Slide 5
ماذا سنتعلم ؟
تصميم حامل المستلزمات المكتبية
إنشاء حامل الأقلام
استخدام برنامج تينكركاد و مميزاتها
تغيير عرض الشكل ثلاثي الابعاد

## Slide 6
ستستخدم ثلاثة أشكال أساسية لإنشاء حامل المستلزمات المكتبية:
< أسطوانتان.
< صندوق واحد.
< سقف واحد.
محتوى الدرس
تصميم حامل المستلزمات المكتبية

## Slide 7
01من (أدوات الشكل)، حدد (الأسطوانة).
02 اضغط على مساحة العمل لإضافتها.
03 حدد المقبض الأبيض للأسطوانة لتتغير الطول والعرض.
04 اضغط على الصندوق الخاص بالطول واكتب 100.00 مم.
05 اضغط على الصندوق الخاص بالعرض واكتب 100.00 مم.
محتوى الدرس
لإنشاء قاعدة حامل المستلزمات المكتبة:
3
4
5

## Slide 8
06 من الأسطوانة، حدد المقبض الأبيض الخاص بالارتفاع.
07 اضغط على الصندوق الخاص بالارتفاع واكتب 2.00 مم.
محتوى الدرس
لإنشاء قاعدة حامل المستلزمات المكتبة:
6
7

## Slide 9
06 من الأسطوانة، حدد المقبض الأبيض الخاص بالارتفاع.
07 اضغط على الصندوق الخاص بالارتفاع واكتب 2.00 مم.
08 من منتصف الجزء العلوي للأسطوانة، اضغط على المقبض ذي الشكل السهمي واسحبه لأعلى بمقدار 2.00 مم.
محتوى الدرس
لإنشاء قاعدة حامل المستلزمات المكتبة:
6
7
8

## Slide 10
01 من (أدوات الشكل)، حدد (الأسطوانة).
02 اضغط على مساحة العمل لإضافتها.
03 حدد المقبض الأبيض للأسطوانة لتتغير الارتفاع.
04 اضغط على الصندوق الخاص بالطول واكتب 40.00 مم.
05 اضغط على الصندوق الخاص بالعرض واكتب 40.00 مم.
محتوى الدرس
لإنشاء حامل الأقلام:
3
4
5

## Slide 11
01 من (أدوات الشكل)، حدد (الأسطوانة).
02 اضغط على مساحة العمل لإضافتها.
03 حدد المقبض الأبيض للأسطوانة لتتغير الارتفاع.
04 اضغط على الصندوق الخاص بالطول واكتب 40.00 مم.
05 اضغط على الصندوق الخاص بالعرض واكتب 40.00 مم.
محتوى الدرس
لإنشاء حامل الأقلام:
3
4
5

## Slide 12
02
01
ماذا تعلمنا خلال الحصة ؟
إنشاء حامل الأقلام
تصميم حامل المستلزمات المكتبية

## Slide 13
نهاية درسنا اليوم ..

## Slide 14
مراجعة الحصة السابقة

## Slide 15
بيانات الوحدة
رقم الدرس
عنوان الدرس
صفحات الكتاب
الدرس الثاني-2
معالجة الأشكال ثلاثية الأبعاد
من الصفحة 36 الى 55

## Slide 16
محتوى الدرس
يُحدد الخيار صلب “Solid"ما إذا كان الصندوق صلبًا أم مُفرغًا. إذا تم ضبطه على صلب، فسيكون الصندوق عبارة عن شكل ثلاثي الأبعاد مُصمت تمامًا، أما إذا تم فسينشئ الصندوق ثقبًا في ، ضبطه على مُفرغ أي جسم صلب يتم دمجه معه.
الأشكال الصلبة والمفرغة

## Slide 17
محتوى الدرس
يعمل خيار الشكل المُفرغ مع الخيار السابق. إذا تم ضبط الصندوق على مُفرغ، فسيعمل كشكل تم اقتصاص جزء منه، مما يُنشئ فجوة في أي جسم صلب يتقاطع معه.
الأشكال الصلبة والمفرغة

## Slide 18
محتوى الدرس
يعمل خيار الشكل المُفرغ مع الخيار السابق. إذا تم ضبط الصندوق على مُفرغ، فسيعمل كشكل تم اقتصاص جزء منه، مما يُنشئ فجوة في أي جسم صلب يتقاطع معه.
الأشكال الصلبة والمفرغة

## Slide 19
محتوى الدرس
01 شكل مفرغ.
02 شكل صلب.
03 تجويف.
04 نتيجة دمج الأجسام الصلبة والمفرغة.
لإنشاء قاعدة حامل المستلزمات المكتبة:
1
2
3
4

## Slide 20
محتوى الدرس
01 من (أدوات التحرير)، اضغط على (مضاعفة وتكرار).
1
2
02 من لوحة خصائص (الأسطوانة)، أختر (غير إلى مفرغ).
03 من الأسطوانة حدد المقبض الأيمن السفلي الأبيض.
04 اضغط على الصندوق الخاص بالعرض واكتب 38.00 مم.
05 اضغط على الصندوق الخاص بالعرض واكتب 38.00 مم.
3
4
5
لتكرار أسطوانة حامل الأقلام:

## Slide 21
محتوى الدرس
محاذاة الأشكال في مساحة العمل:
01 أداة المحاذاة.
2
02 مقبض المحاذاة.
03 ثلاثة أشكال مربعة على خط مستقيم.
1
3

## Slide 22
محتوى الدرس
محاذاة الأشكال في مساحة العمل:
01 أداة المحاذاة.
2
02 مقبض المحاذاة.
03 ثلاثة أشكال مربعة على خط مستقيم.
1
3

## Slide 23
محتوى الدرس
01 حدد الأسطوانتين.
1
2
02 من (أدوات تحرير النموذج)، اضغط على (محاذاة).
03 من مقابض محاذاة المحور Z، حدد المنتصف.
04 من مقابض محاذاة المحور X، حدد المنتصف.
05 من مقابض محاذاة المحور Y، حدد المنتصف.
3
4
5
06 من (أدوات تحرير النموذج)، اضغط على (تجميع).
6
لمحاذاة الأسطوانتين:

## Slide 24
محتوى الدرس
01 حدد الأسطوانتين.
1
2
02 من (أدوات تحرير النموذج)، اضغط على (محاذاة).
03 من مقابض محاذاة المحور Z، حدد المنتصف.
04 من مقابض محاذاة المحور X، حدد المنتصف.
05 من مقابض محاذاة المحور Y، حدد المنتصف.
3
4
5
06 من (أدوات تحرير النموذج)، اضغط على (تجميع).
6
لمحاذاة الأسطوانتين:

## Slide 25
01 فيوكيوب.
1
02 العرض من أعلى.
2
تغيير طريقة عرض الشكل ثلاثي الأبعاد:
محتوى الدرس

## Slide 26
لإضافة صندوق:
01 من (أدوات الشكل)، حدد (صندوق).
1
2
02 اضغط على مساحة العمل لإضافتها.
03 من الصندوق، حدد المقبض الأيمن السفلي الأبيض.
04 اضغط على الصندوق الخاص بالعرض واكتب 40.00 مم.
05اضغط على الصندوق الخاص بالطول واكتب 40.00 مم.
3
4
5
محتوى الدرس

## Slide 27
محتوى الدرس
لإضافة صندوق:
06 من الصندوق حدد المقبض الأبيض للارتفاع.
6
7
07 اضغط على الصندوق الخاص بالارتفاع واكتب 30.00 مم.
08 في منتصف الجزء العلوي من الصندوق، اضغط على المقبض السهمي واسحبه للأعلى بمقدار 2.00 مم.
8

## Slide 28
لمضاعفة لصندوق:
01 من (أدوات التحرير)، حدد (مضاعفة وتكرار).
1
2
02 من لوحة الخصائص في (الصندوق)، حدد (تغير إلى مفرغ).
03 من الصندوق، حدد المقبض الأيمن السفلي الأبيض.
04 اضغط على الصندوق الخاص بالعرض واكتب 38.00 مم.
05 اضغط على الصندوق الخاص بالطول واكتب 38.00 مم.
3
4
5
محتوى الدرس

## Slide 29
لمحاذاة لصندوق:
01 حدد الصندوقين.
1
2
02 من (أدوات تحرير النموذج)، اضغط على (تغير إلى مفرغ).
03 من مقابض محاذاة المحور X، حدد المنتصف.
04 من مقابض محاذاة المحور Y، حدد المنتصف.
05 من (أدوات تحرير النموذج)، اضغط على (تجميع).
3
4
5
محتوى الدرس

## Slide 30
ما الفرق
بين استخدام "Solid"
واستخدام " Hole"؟
شارك مع مجموعتك ..

## Slide 31
الواجب المنزلي

## Slide 32
نهاية درسنا اليوم ..

## Slide 33
مراجعة الحصة السابقة

## Slide 34
بيانات الوحدة
رقم الدرس
عنوان الدرس
صفحات الكتاب
الدرس الثاني – 3
معالجة الأشكال ثلاثية الأبعاد
من الصفحة 36 الى 55

## Slide 35
محتوى الدرس
لإضافة wedge (وتد):
01 من (أدوات الشكل)، اضغط على (وتد).
1
2
02 اضغط على مساحة العمل لإضافته.
03 من وتد، حدد المقبض الأيمن السفلي الأبيض.
04 اضغط على الصندوق الخاص بالطول واكتب 30.00 مم.
05 اضغط على المقبض الذي على شكل سهم واسحبه لأعلى بمقدار2.00 مم.
3
4
5

## Slide 36
محتوى الدرس
لاستدارة ومضاعفة الوتد:
01 اضغط على صندوق الخاص بالدرجات واكتب 180 ثم اضغط على ENTER.
02 من (أدوات التحرير)، اضغط على (مضاعفة وتكرار).
03 من لوحة خصائص (وتد)، حدد (تحويل إلى مفرغ).
04 من (وتد)، حدد المقبض الأيمن السفلي الأبيض.
05 اضغط على الصندوق الخاص بالعرض واكتب 18.00 مم.
06 اضغط على الصندوق الخاص بالطوال واكتب 28.00 مم.
1
2
3
4
5
6

## Slide 37
محتوى الدرس
لمحاذاة الوتد:
01 حدد كلا الوتدين.
1
2
02 من (أدوات تحرير النموذج)، اضغط على (محاذاة).
03 من مقابض محاذاة المحور X، حدد المنتصف.
04 من مقابض محاذاة المحور Y، حدد المنتصف.
05 من (أدوات تحرير النموذج)، اضغط على (تجميع).
3
4
5

## Slide 38
محتوى الدرس
لتغيير اللون:
01 حدد الأشكال الأربعة.
1
2
02 من (لوحة الخصائص) الخاصة ب(الأشكال)، حدد (غير اللون)،و (اجعله صلبا).
03 من فئة (الإعدادات السابقة)، اختر اللون الأزرق كما الصورة.
3

## Slide 39
كيف نغير
لون التصميم؟
شارك مع مجموعتك ..

## Slide 40
الواجب المنزلي

## Slide 41
نهاية درسنا اليوم ..